Описание модулей "Ш.И.К.-640"

Диваны и кресла со спальным местом

| Модуль № 02 Диван-кровать малый |
| --- |
|  | Механизм "выкатной" спальное место перпендикулярно спинке |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 166 | 105 | 198 | 95 | 32 | 235 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести диван через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Диван состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатная секция с ящиком для белья - 1шт.

Подушка сиденья - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

  - Механизм трансформации "выкатной" предназначен для повседневного использования. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами. Высота спального места в положении "кровать" - 32см. от пола (ниже, чем у остальных механизмов трансформации). В разложенном виде между спинкой и спальным местом образуется пространство (14см), закрытое декоративной шторкой. Для трансформации спального места в положение "диван" нужно приложить усилие (желательно попробовать на образце).

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются.

- Настил  выкатной секции изготовлен из стальных вертикальных пружин, укрытых термоскрепленным войлоком, ППУ высокой плотности и синтепоном.

- Подушка сиденья – съёмная. Изготовлена из двух слоев высокоупругого ППУ марки "HR"" повышенной (35кг/м²) плотности и различной жесткости, что придает мебели повышенный комфорт. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона и подоблицовочный материал. Чехол подушки - съёмный. Так как подушка сиденья съемная (не закреплена жестко по периметру), то при нагрузке на сиденье края подушки могут слегка приподниматься, что не является дефектом.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Выкатная секция и нижняя часть подушки сиденья закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка бельевого ящика). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из антискользящего пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 03 Диван-кровать |
| --- |
|  | Механизм "выкатной" спальное место перпендикулярно спинке |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 206 | 105 | 198 | 145 | 32 | 235 | 47 | 2 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести диван через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Диван состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатная секция с ящиком для белья - 1шт.

Подушка сиденья - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

  - Механизм трансформации "выкатной" предназначен для повседневного использования. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами. Высота спального места в положении "кровать" - 32см. от пола (ниже, чем у остальных механизмов трансформации). В разложенном виде между спинкой и спальным местом образуется пространство (14см), закрытое декоративной шторкой. Для трансформации спального места в положение "диван" нужно приложить усилие (желательно попробовать на образце).

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются.

- Настил  выкатной секции изготовлен из стальных вертикальных пружин, укрытых термоскрепленным войлоком, ППУ высокой плотности и синтепоном.

- Подушка сиденья – съёмная. Изготовлена из двух слоев высокоупругого ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности и различной жесткости, что придает мебели повышенный комфорт. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона и подоблицовочный материал. Чехол подушки - съёмный. Так как подушка сиденья съемная (не закреплена жестко по периметру), то при нагрузке на сиденье края подушки могут слегка приподниматься, что не является дефектом.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Выкатная секция и нижняя часть подушки сиденья закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70 гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка бельевого ящика). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из антискользящего пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 46 Диван-кровать большой |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место параллельно спинке |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 254 | 105 | 159 | 190 | 47 | 190 | 47 | 2,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести диван через дверной проем шириной 60см.

- Диван состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

Базовая деталь -1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Каркас корпуса-спинки и подлокотников изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван" закрыта технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из антискользящего пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 47 Кресло-кровать |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 112 | 105 | 195 | 47 | 47 | 230 | 47 | 1,1 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести кресло через дверной проем шириной 60см.

- Кресло состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

Базовая деталь -1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Каркас корпуса-спинки, головной секции и подлокотников изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из антискользящего пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 49 Диван-кровать |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 206 | 105 | 195 | 140 | 47 | 230 | 47 | 2 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести диван через дверной проем шириной 60см.

- Диван состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

Базовая деталь-1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Каркас корпуса-спинки, головной секции и подлокотников изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из антискользящего пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Кресла без спального места

| Модуль № 04 Кресло без спального места, без ящика для белья |
| --- |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 112 | 105 | 47 | 1,1 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести кресло через дверной проем шириной 64см.

- Кресло состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Подушка сиденья - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Подушка сиденья – съёмная. Изготовлена из двух слоев высокоупругого ППУ марки "HR" разной мягкости.  Между ППУ и чехлом находится слой синтепона и подоблицовочный материал. Чехол подушки - съёмный.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Основание сиденья и нижняя часть подушки сиденья закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя нижняя стенка кресла). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5см из пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 14 Кресло без спального места с ящиком для белья |
| --- |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 112 | 105 | 47 | 1,1 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция позволяет занести кресло через дверной проем шириной 64см.

- Кресло состоит из элементов:

Корпус со спинкой  и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

Подлокотники - 2шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Настил сиденья - ППУ высокой плотности.  Между ППУ и чехлом находится слой синтепона.

- Наполнитель спинки и подлокотников - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотниках. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотников.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Подлокотники монтируются к корпусу при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули со спальным местом

| № 37 модуль диван-кроватный |
| --- |
|  | Механизм "дельфин" спальное место параллельно спинке Спальное место образует только в паре с модулями № 27;28;35;36. Соединяется с модулями (функционально) № 62; 63; 08; 11; 24; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 50; 51; 52; 53; 54; 37. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места в паре с модулями № 27;28;35;36. | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 140 | 200 | 47 | 176 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "дельфин" предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" – 45 см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300 гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 38 модуль диван-кроватный левый |
| --- |
|  | Механизм "дельфин" спальное место параллельно спинке Спальное место образует только в паре с модулями № 28; 36. Соединяется с модулями (функционально) № 41;43. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места в паре с модулями № 28;36. | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 140 | 200 | 47 | 176 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "дельфин" предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" – 45 см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300 гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 39 модуль диван-кроватный правый |
| --- |
|  | Механизм " дельфин" спальное место параллельно спинке Спальное место образует только в паре с модулями № 27; 35. Соединяется с модулями (функционально) № 40;42. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места в паре с модулями № 27;35. | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 140 | 200 | 47 | 176 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "дельфин" предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 50 модуль диван-кроватный правый |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке Соединяется с модулями (функционально) № 40; 63; 11; 24; 29; 33; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 37; 51; 52; 54. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 193 | 140 | 47 | 228 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас корпуса-спинки и головной секции изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и головной секции - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70 гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 51 модуль диван-кроватный |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке Соединяется с модулями (функционально) № 62; 63; 08; 11; 24; 29; 30; 33; 34; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 37; 50; 51; 52; 53; 54. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 193 | 140 | 47 | 228 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас корпуса-спинки и головной секции изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и головной секции - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 52 модуль диван-кроватный левый |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке Соединяется с модулями (функционально) № 41; 62; 08; 24; 30; 34; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 37; 50; 51; 53. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 193 | 140 | 47 | 228 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас корпуса-спинки и головной секции изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и головной секции - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70 гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 53 модуль диван-кроватный правый |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке Соединяется с модулями (функционально) № 42; 63; 11; 24; 29; 33; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 37; 51; 52; 54. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 193 | 140 | 47 | 228 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас корпуса-спинки и головной секции изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и головной секции - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 54 модуль диван-кроватный левый |
| --- |
|  | Механизм "выкатной дельфин" спальное место перпендикулярно спинке Соединяется с модулями (функционально) № 42; 62; 08; 24; 30; 34; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 37; 50; 51; 53. |
| Габаритные размеры | Размеры спального места | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Глубина со сп. местом (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |
| 96 | 155 | 105 | 193 | 140 | 47 | 228 | 47 | 1,6 |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой - 1шт.

Выкатное сиденье с головной секцией - 1шт.

Спальник с механизмом трансформации и царгой - 1шт.

  - Механизм трансформации "выкатной дельфин " предназначен для повседневного использования. Высота спального места в положении "кровать" - 45см. Выкатная часть оборудована обрезиненными колесными опорами.

- Каркас корпуса-спинки и головной секции изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья и спальника – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья и спальника - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и головной секции - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Часть сиденья, заходящая за спинку в положении "диван", и головная секция закрыты технической тканью. Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя, нижняя стенка дивана). Небольшие складки имеются на сиденье и спальнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки. Легкость работы механизма трансформации зависит от степени трения обивочного материала (в длинноворсовых тканях типа "флок" степень трения выше, чем в остальных).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули без спального места

| № 15 модуль диванный правый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 40;42; 63; 11; 24; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 51; 52; 54; 37; 27; 35; 29; 33. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 155 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 16 модуль диванный малый правый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 40;42; 63; 11; 24; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 51; 52; 54; 37; 27; 35; 29; 33. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 115 | 105 | 47 | 1,2 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 17 модуль кресельный правый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 40;42; 63; 11; 24; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 51; 52; 54; 37; 27; 35; 29; 33. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 61 | 105 | 47 | 0,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 64см.

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 18 модуль диванный левый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 41;43; 62; 08; 24; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 50; 51; 53; 37; 28; 36; 30; 34. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 155 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 19 модуль диванный малый левый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 41;43; 62; 08; 24; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 50; 51; 53; 37; 28; 36; 30; 34. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 115 | 105 | 47 | 1,2 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 20 модуль кресельный правый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 41;43; 62; 08; 24; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 50; 51; 53; 37; 28; 36; 30; 34. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 61 | 105 | 47 | 0,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 64см.

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 21 модуль диванный без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 62; 63; 08; 11; 24; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 50; 51; 52; 53; 54; 37; 27; 28; 35; 36; 29; 30; 33; 34. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 155 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 22 модуль диванный малый без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 62; 63; 08; 11; 24; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 50; 51; 52; 53; 54; 37; 27; 28; 35; 36; 29; 30; 33; 34. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 115 | 105 | 47 | 1,2 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70-80см. (подробнее - в таблице заноса  мебели через дверной проем).

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – сварное металлическое с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто термоскрепленным войлоком.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 23 модуль кресельный без спального места |
| --- |
|  | С ящиком для белья Соединяется с модулями (функционально) № 62; 63; 08; 11; 24; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 50; 51; 52; 53; 54; 37; 27; 28; 35; 36; 29; 30; 33; 34. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 61 | 105 | 47 | 0,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 64см.

- Модуль состоит из элементов:

Корпус со спинкой и сиденьем - 1шт.

Ящик для белья - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка ящика для белья). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

  - Ящик для белья оборудован обрезиненными колесными опорами.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули угловые

| № 08 модуль угловой правый |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 40; 42; 63; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 51; 52; 54; 37. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 113 | 113 | 105 | 47 | 1,3 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60см.

- Модуль состоит из элементов:

Корпус с сиденьем - 1шт.

Спинка - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Подушка сиденья – съёмная. Изготовлена из формованного ППУ высокой плотности.  Между ППУ и чехлом находится слой синтепона и подоблицовочный материал. Чехол подушки - съёмный.

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка корпуса). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Спинка монтируются к корпусу при помощи болтов, и шайб.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 11 модуль угловой левый |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 41; 43; 62; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 50; 51; 53; 37. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 113 | 113 | 105 | 47 | 1,3 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60см.

- Модуль состоит из элементов:

Корпус с сиденьем - 1шт.

Спинка - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Подушка сиденья – съёмная. Изготовлена из формованного ППУ высокой плотности.  Между ППУ и чехлом находится слой синтепона и подоблицовочный материал. Чехол подушки - съёмный.

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка корпуса). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Спинка монтируются к корпусу при помощи болтов, и шайб.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 24 модуль угловой |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 62; 63; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 50; 51; 52; 53; 54; 37. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 113 | 113 | 105 | 47 | 1,3 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Разборная конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 60см.

- Модуль состоит из элементов:

Корпус с сиденьем - 1шт.

Спинка - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья - рама из древесины с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"). Основание закрыто технической тканью.

- Подушка сиденья – съёмная. Изготовлена из формованного ППУ высокой плотности.  Между ППУ и чехлом находится слой синтепона и подоблицовочный материал. Чехол подушки - съёмный.

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и царге (передняя стенка корпуса). Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 1,5см из пластика.

- Спинка монтируются к корпусу при помощи болтов, и шайб.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов, болтов, гаек и шайб..

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули - оттоманки

| модуль № 27 Оттоманка левая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 37; 39; 15; 16; 17; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 183 | 83 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см.

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой и подлокотником - 1шт.

- Каркас сиденья, спинки и подлокотника изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и подлокотника - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотника.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 28 Оттоманка правая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 37; 38; 18; 19; 20; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 183 | 83 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см.

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой и подлокотником - 1шт.

- Каркас сиденья, спинки и подлокотника изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и подлокотника - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотника.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 35 Оттоманка левая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 37; 39; 15; 16; 17; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 185 | 88 | 105 | 47 | 1,7 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см (при ширине коридора не менее 75см).

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой - 1шт.

- Каркас сиденья и спинки изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 36 Оттоманка правая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 37; 38; 18; 19; 20; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 185 | 88 | 105 | 47 | 1,7 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см (при ширине коридора не менее 75см).

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой - 1шт.

- Каркас сиденья и спинки изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 29 Оттоманка левая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "выкатной дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 50; 51; 53; 15; 16; 17; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 183 | 83 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см.

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой и подлокотником - 1шт.

- Каркас сиденья, спинки и подлокотника изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и подлокотника - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотника.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 30 Оттоманка правая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "выкатной дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 51; 52; 54; 18; 19; 20; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 183 | 83 | 105 | 47 | 1,6 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см.

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой и подлокотником - 1шт.

- Каркас сиденья, спинки и подлокотника изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки и подлокотника - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье и подлокотнике. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки и верхней части подлокотника.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 33 Оттоманка левая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "выкатной дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 50; 51; 53; 15; 16; 17; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 185 | 88 | 105 | 47 | 1,7 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см (при ширине коридора не менее 75см).

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой - 1шт.

- Каркас сиденья и спинки изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| модуль № 34 Оттоманка правая |
| --- |
|  | С емкостью для белья Для модуля с механизмом "выкатной дельфин" Соединяется с модулями (функционально) № 51; 52; 54; 18; 19; 20; 21; 22; 23. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 185 | 88 | 105 | 47 | 1,7 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной 70см (при ширине коридора не менее 75см).

- Модуль состоит из элементов:

Короб с емкостью для белья - 1шт.

Сиденье со спинкой - 1шт.

- Каркас сиденья и спинки изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас короба изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты, ламинированной прессованной древесноволокнистой плиты и  мебельной фанеры. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Механизм подъема сиденья снабжен пружинами.

- Основание сиденья – мебельная фанера с зигзагообразными  стальными пружинами ("змейками"), закрытыми технической тканью.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель спинки - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками на спинке и по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в передней части спинки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5 и 1,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи зацепов.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Подлокотники

| Модуль № 40 Подлокотник правый |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 39; 50; 15; 16; 17; 08. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 26 | 86 | 0,2 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются.

- Наполнитель - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- На подлокотнике имеются небольшие складки. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в верхней части подлокотников.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Модуль присоединяется при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 41 Подлокотник левый |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 38; 52; 18; 19; 20; 11. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 26 | 86 | 0,2 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются.

- Наполнитель - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- На подлокотнике имеются небольшие складки. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки. Не рекомендуется применение плохо драпирующегося жесткого обивочного материала в верхней части подлокотников.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Модуль присоединяется при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Модули завершающие

| № 42 модуль завершающий правый |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 39; 53; 15; 16; 17; 08. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 45 | 86 | 47 | 0,4 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Модуль состоит из элементов:

Цоколь - 1шт.

Верхняя часть - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – мебельная фанера.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель верхней части - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками по периметру цоколя. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| № 43 модуль завершающий левый |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 38; 54; 18; 19; 20; 11. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Высота сиденья(см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 96 | 45 | 86 | 47 | 0,4 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Модуль состоит из элементов:

Цоколь - 1шт.

Верхняя часть - 1шт.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, мебельной фанеры, прессованной древесноволокнистой плиты. Каркас собран на саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием. Места соединения  деталей проклеиваются клеем.

- Основание сиденья – мебельная фанера.

- Настил  сиденья  - высокоупругий ППУ марки "HR" повышенной (35кг/м²) плотности. Между ППУ и чехлом находится слой синтепона 300гр/м².

- Наполнитель верхней части - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками по периметру цоколя. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Ножки высотой 3,5см из пластика.

- Модуль присоединяется при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Заглушки

| Модуль № 62 Заглушка правая |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 37; 51; 52; 54; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 91 | 2 | 90 | 0,02 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Каркас изготовлен из мебельной фанеры.

- Наполнитель - синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2. На модуле имеются небольшие складки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Модуль присоединяется при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Модуль № 63 Заглушка левая |
| --- |
|  | Соединяется с модулями (функционально) № 37; 50; 51; 53; 15; 16; 17; 21; 22; 23; 24. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 91 | 2 | 90 | 0,02 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Каркас изготовлен из мебельной фанеры.

- Наполнитель - синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2. На модуле имеются небольшие складки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

- Модуль присоединяется при помощи болтов, гаек и шайб.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

Дополнительная продукция

| Доп. подушка № 38 |
| --- |
|  | Для увеличения размера спального места Вставляется между модулем № 37 и модулем № 24+(15;16;17;18;19;20;21;22;23). |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 75 | 16 | 47 | 0,06 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Наполнитель – ППУ и синтепон.

- Чехол подушки – съёмный. Чехол изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань).

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.

| Пуф-01 |
| --- |
|  | с емкостью для белья. |
| Габаритные размеры | Дополнительно |
| Глубина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем м³ | Прим. |  |
| 52 | 52 | 47 | 0,1 |  |  |
| ● Габаритные размеры каждого модуля могут иметь отклонения ±2см. |

- Конструкция модуля позволяет занести его через дверной проем шириной менее 50см.

- Пуф оборудован механизмом подъема сиденья.

- Пуф оборудован мебельными колесами.

- Каркас изготовлен с применением древесины хвойных пород, прессованной древесноволокнистой плиты, ламинированной древесностружечной плиты. Каркас собран на болтах, винтах, саморезах, каркасных мебельных скобах с клеевым покрытием.

- Настил  сиденья  - ППУ высокой плотности и синтепон.

- Крой изготовлен из  обивочного материала (кожа, искусственная кожа, мебельная ткань). Для закрытия элементов конструкции на нелицевых поверхностях применяется спандбонд 70гр/м2.

- Крой драпируется складками по периметру короба. Небольшие складки имеются на сиденье. Величина и размер складок зависят от физических свойств обивочных материалов. Чем более жёсткий и менее эластичный материал обивки, тем ярче выражены складки.

- Не рекомендуется применение ткани с рисунком "клетка", "полоса". Претензии на подбор рисунка в таких тканях не принимаются.

- Декоративная отстрочка и швы выполнены высокопрочными полиэстеровыми нитками "Gutermann" производства Германии.

●  В связи с постоянной работой по усовершенствованию мебели, производитель оставляет за собой право вносить изменения в представленные модели без предварительного уведомления.